# 06/03/24
## 1. Correction du test

1. La masse s'exprime en kg. / 2. Je cherche le poids de cette personne / Je connais la masse m = 75 kg et g = 10 N/kg / Je calcule P = m x g P en N, m en kg et g en N/kg / P = 75 x 10 = 750 N / Conclusion : le poids est de 750 N / 3. / Poids en N longueur de la flèche / 750 N ? cm / 200 N 1 cm / 750 x 1 / 200 = 3,75 cm / 4. g est l'intensité de la pesanteur / 5. la masse est la même quel que soit le lieu donc m = 75 kg

## 2. Correction du DNB Blanc
## 3. Fin de la leçon sur l'énergie en mécanique

II. Énergie potentielle / Cette énergie est due à la hauteur d'un objet. / formule à NE PAS connaître par cœur mais à comprendre / Ep : énergie potentielle en J / m : masse en kg / g : intensité de la pesanteur 10 N/kg sur Terre / h : hauteur en m / Plus un objet est haut, plus il a d'énergie potentielle. / Si on double la hauteur d'un objet, son énergie potentielle est doublée aussi. / Pour un objet de 10kg qui est à 10m du sol : Pour un objet de 10kg qui est à 20m du sol : / III. Énergie mécanique / La somme de ses énergies potentielle et cinétique constitue son énergie mécanique. / Il y a conservation d’énergie mécanique au cours d’une chute. Lors de la chute : / - l'énergie cinétique augmente car la vitesse augmente / - l'énergie potentielle diminue car la hauteur diminue

## 4. A faire pour la semaine prochaine
Ex 10 p 110
Ex 11 p 110
Ex 14 p 110