# 18/11/2023
## 1. Correction du travail à faire

Ex 7 p 142 / a. / On sait que P = 1700 W et U = 230 V / On veut calculer / P en W et U ev V, on trouvera I en A / L'intensité du courant qui traverse la cafetière est de 7,39A. / b. Le disjoncteur va se déclencher à partir de 16A. / 7,39A < 16A donc le disjoncteur ne va pas se déclencher. / c. Il faut un fil qui peut supporter jusqu'à 16A. / Calculons la puissance limite d'un fil de ce type. / P = U x I / P en W / U en V / I en A / P = 230 x 16 = 3680W / Un fil de 1,5mm² de section suffira.

## 2. DS en 30 min
## 3. Début du TP que nous finirons après les vacances
On prend un réchaud et on le branche sur un compteur d'énergie.
674168e9829e7088a8709d7bf3a65105.png}}
a5f575bac47b99a6edb2e76960502f1c.png}}
1. Faire un tableau et prendre des mesures
E en Wh
t en s

2. Tracer E en fonction de t
Nous finirons ce TP après les vacances. Si vous avez déjà tracé le graphique, c'est ça de moins à faire en classe.
Un graphique :
- tracer les axes, E en ordonnée
- graduer
- mettre un nom aux axes et des unités
- mettre un titre
- placer les points
NE PAS RELIER LES POINTS, nous le ferons ensemble.
## 4. À faire pour la prochaine fois
Activité p 133
Faire le Graphique E en fonctione de t