# Semaine du 02/01/2023 3A 3B
# Semaine du 09/01/2023 3C 3D
## 1. Correction du travail à faire

Activité 1 p 132 / 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6.

## 2. Leçon puissance électrique / Correction TP

Chapitre VIIIa : Puissance électrique / I. La puissance électrique / 1. Étude d’une plaque signalétique / Sur tout appareil électrique on trouve une plaque signalétique portant différentes informations : / - 230V AC : C’est la tension nominale d’alimentation. (Pour fonctionner correctement cet appareil doit être alimenté avec une tension alternative de valeur efficace 230V) / - 50 Hz : C’est la fréquence nominale. que doit avoir la tension d’alimentation. / - 1900 W : C’est la puissance nominale de cet appareil. / 2. Notation et unité. / Grandeur physique Symbole de la grandeur physique Unité Symbole de l'unité Appareil de mesure / Puissance P Watt W Wattmètre.. / Exemples : / - sèche cheveux 1500W / - lampe à économie d’énergie 20W / - lampe à filament 100W / - radio 5W / - four 3000W / 3. Calcul de puissance. / La puissance électrique dépend à la fois de la tension U d’alimentation et de l’intensité I, pour tout les appareils alimentés en continu on a la formule : / P = U x I / P en W / U en V / I en A / Si U = 6V et I = 100mA = 0,1A / II. Qu'est-ce que la puissance ? / Pour une lampe : Elle a un rapport avec la « luminosité » de la lampe. Attention on ne peut pas comparer la puissance d'une lampe à économie d'énergie et une lampe à filament : ce n'est pas la même technologie. / Pour un radiateur : Plus un radiateur est puissant, plus il peut fournir de chaleur pendant un certains temps.

## 3. Fin des révisions de 4ème
:3eme:semaine_du_02_01_2023:revisionselectricitesuiteetfin.pdf
## 4. A faire pour la semaine prochaine
Ex 4 p 142
Ex 5 p 142
Ex 7 p 142