# 16/10/23
## 1. Correction activité
Activité 1 p 142

1. / 2. UG = 6,12V / U1 = 3,91V / U2 = 2,21V / 3. 3,91 + 2,21 = 6,12V / 4. UG = U1 + U2 / 5. La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des lampes branchées en série. / 6. Si une des lampes grille, L1 par exemple, la tension aux bornes de cette qui est en bon état devient nulle car au courant ne la traverse. U2 = 0V / La tension du générateur reste la même, 6,12V car la tension aux bornes d'un générateur n'est jamais nulle. UG = 6,12V / On peut calculer la tension aux bornes de celle qui est grillée : U1 = UG - U2 = 6,12 - 0 = 6,12 V

## 2. Leçon sur les lois sur la tension

Chapitre IX : lois de l'électricité et sécurité électrique / I. Lois sur la tension / 1. Tension dans un circuit en série / La tension mesurée par le voltmètre V : U = 6V / La tension mesurée par le voltmètre V1 : U1 = 1V / La tension mesurée par le voltmètre V2 : U2 = 5V / On remarque que U = U1 + U2 / La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles branchés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle : c'est la loi d'additivité des tensions. / 2. tension dans un circuit comportant des dérivations / La tension mesurée par le voltmètre V : U = 6V / La tension mesurée par le voltmètre V1 : U1 = 6V / La tension mesurée par le voltmètre V2 : U2 = 6V / On remarque que U = U1 = U2 / Les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation sont égales. C'est la loi d'unicité de la tension.

## 3. Exercices

Ex 4 p 152 / Exercices 7 p 152 / a. Les 2 lampes sont branchées en série donc on utilise la loi d'additivité des tensions. / U1 = U2 + U3 / donc U3 = U1 - U2 = 9 - 6 = 3 V / Cela est conforme à la tension mesurée par le voltmètre V3 / U3 est une valeur, V3 est le voltmètre. Ca n'a pas de sens d'écrire V3 = V1 - V2 / b. Si les lampes étaient identiques, on aurait U2 = U3 / Donc U1 = U2 + U3 = U2 + U2 = 2 x U2 / La tension aux bornes de chaque lampe serait de U2 = U1 / 2 = 9 / 2 = 4,5V / Ce n'est pas le cas donc ces lampes ne sont pas identiques. / Ex 9 p 152 / Schémas non demandés mais utilises pour comprendre : / a. D'après la photo, la tension aux bornes d'un interrupteur fermé (la lampe est allumée) est de 0V. / D'après le tableau, la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert est de 6,12V. / b. La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série fermé : / U = U1 + U2 / 6,12 = 0 + 6,12 / La loi est vérifiée. / La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série ouvert : / U = U1 + U2 / 6,12 = 6,12 + 0 / La loi est vérifiée. / c. Même si la lampe est éteinte, il reste une tension aux bornes de l'interrupteur (230V dans la maison). / Il est donc dangereux d'intervenir sur l'interrupteur.

## 4. A faire pour la prochaine fois
Activité 4 p 145