# 20/11/23
## 1. Correction des exercices

Ex 14 p 153 / a. Les lampes sont branchées en série *donc on utilise la loi d'unicité de l'intensité. I1 = I2 = I3 = 90 mA On lira 90mA sur les 2 ampèremètre A1 et A2 b. Les lampes sont branchées en *dérivation *donc on utilise la loi d'additivité* de l'intensité. / I1 = I2 + I3 = I4 / On I2 = I1 - I3 = 0,5 - 0,3 = 0,2A / c. Si les lampes étaient identiques, l'intensité du courant qui les traverse serait la même. Ce n'est pas le cas donc elles sont différentes. / Ex 21 p 154 / a. / Lampes branchées en dérivation. / b. Dans un circuit en dérivation, on utilise la loi d'unicité de la tension. / La tension aux bornes de chaque lampe est égale à la tension du générateur donc 12V. / c. Les lampes fonctionnent normalement car la tension à leurs bornes est égale à la **tension nominale **inscrite sur la lampe. / L'intensité du courant qui traverse la lampe est donc égale à l'**intensité nominale **inscrite sur la lampe. Elle est donc de 1,5A. / d. Les lampes sont branchées en dérivation aux bornes du générateur donc on utilise la loi d'additivité de l'intensité. / L'intensité du courant délivré par le générateur est donc de 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5A / e. Si on rajoute une 4ème lampe, l'intensité du courant délivré par le générateur va être de 1,5 x 4 = 6A. / On dépasse l'intensité maximale de 5A. Le générateur va chauffer et risque de prendre feu et risque de déclencher un incendie.

## 2. Leçon

III. Sécurité électrique / Le corps humain est conducteur : / 1. La tension de la prise / La tension de la prise électrique est de 230V. / Il y a risque d'électrisation et d'électrocution (mort). / 2. Surintensité / Quand on rajoute des dipôles en dérivation, l'intensité du courant qui sort du générateur augmente. / Il y a risque d'incendie.

## 3. A faire pour la semaine prochaine
DS sur tout