# Semaine du 22/11/21 pour les 4A et 4B
## 1. Correction des exercices
### Ex 14 p 153
série unicité de l'intensité
123
12
dérivation additivité de l'intensité
1234
213
### Exercice 21 p 154

dérivationunicité de la tension
tension nominale
intensité nominale
## 2. DS sur tout
## 3. Leçon à écrire

Chapitre X : résistance et loi d'ohm / I. Le dipôle « résistance électrique » / 1. Présentation (rappels) / Symbole de la résistance : / On peut aussi appeler ce composant conducteur ohmique ou résistor / 2. Comment mesurer une résistance ? / Nom de la grandeur physique Symbole grandeur physique Unité Symbole unité Appareil de mesure / Résistance électrique R Ohm Ohmmètre / On utilise aussi le et le et le / 3. Quelle est l’influence d’une résistance dans un circuit électrique ? / L'introduction d'une résistance dans un circuit en série diminue l'intensité du courant. / La diminution de l'intensité du courant dépend de la résistance insérée dans le circuit. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est faible. / Inverser le sens de branchement ne change rien.