# Semaine du 18/10/21
## 1. Correction des exercices
### Ex 4 p 142
a. Puissance nécessaire pour que l'appareil fonctionne normalement.
b. 2W et 0,6W
c. La plus puissance (2W) brillera le plus.
### Ex 5 p 142
a.

b.
d. C'est environ la valeur de la puissance nominale de cette lampe 1,8W
### Ex 7 p 142
a.
b. Le disjoncteur va se déclencher à partir de 16A.
7,39A < 16A donc le disjoncteur ne va pas se déclencher.
c. Il faut un fil qui peut supporter jusqu'à 16A.
Calculons la puissance limite d'un fil de ce type.
P = U x I
P en W
U en V
I en A
P = 230 x 16 = 3680W
Un fil de 1,5mm² de section suffira.
## 2. Fin du TP sur le compteur électrique

Compteur d'énergie sur un réchaud électrique On veut déterminer la relation entre l’énergie consommée par un appareil électrique et sa puissance. / 1. Relever les valeurs nominales inscrites sur le réchaud de chimie / On branche le réchaud électrique de chimie sur le compteur et voilà ce que l'on peut observer : / 2. Prendre des mesures / E en Wh 2 4 6 8 10 12 14 16 18 / t en s / t en h / 3. Tracer E en Wh en fonction de t en h. 4. Que constate-t-on ? Que peut-on en déduire par rapport aux grandeurs E et t ? 5. Calculer le coefficient de proportionnalité (utiliser les unités Wh et h pour le calcul). Que représente cette valeur pour le réchaud ? 6. En déduire la relation entre E, P et t. 7. Sachant qu’1kWh coûte 0,15€, combien coûte l’utilisation de ce réchaud pendant 30min.

## 3. A faire pour la prochaine fois
Activité p 133