# Centres étrangers - Correction
1.1. Dans un circuit électrique, la lampe LED se comporte comme un récepteur. Alimentée en énergie électrique, elle émet de l’énergie lumineuse
1.2. Comme l'énergie change de type, c'est une conversion.
2.1. La gaine en plastique est un isolant électrique.
2.2.1. Le dioxygène est un réactif car il est consommé.
2.2.2. Le 2 devant l'oxyde de cuivre CuO indique qu'il s'est formée 2 molécules d'oxyde de cuivre CuO.
Comme il y a conservation de la masse, les atomes se conservent. S'il y a 2 atomes d'oxygène dans les réactifs, il en faut 2 dans les produits.
2.3.

2.4. A et D
2.5.1. D'après la loi d'additivité de l'intensité, Ip = I1 + I2
donc I1 = Ip - I2 = 0,15 - 0,12 = 0,03 A = 30mA
2.5.2. Calculons l'intensité nominale de la lampe :
I en A , P en W et U en V
L'intensité qui traverse la lampe est égale à l'intensité nominale de la lampe. Elle fonctionne donc normalement.
3.
Il faut donc la batterie C.