Grandeurs physiques
Nom de la grandeur physique	Symbole de la grandeur physique	Unité	Symbole de l’unité	Appareil de mesure
Tension	U	volt	V	voltmètre
Ampère	I	ampère	A	ampèremètre
Résistance	R	ohm	%OMEGA	ohmmètre
Puissance	P	watt	W	wattmètre
Energie	E	joule	J	joulemètre
Energie	E	wattheure	Wh	Compteur électrique
Fréquence	f	hertz	Hz	fréquencemètre

Symboles des dipôles
Nom	Symbole	Nom	Symbole	Nom	Symbole
La pile	+ / -	La lampe		Résistance électrique
Le fil de connexion		Le moteur	M	Diode électroluminescente (d.e.l) ou LED
L'interrupteur fermé		L'interrupteur ouvert		Le générateur	G / + / -

Ces dipôles ont 2 bornes.

Conditions pour qu'il y ait un courant électrique / - présence d'un générateur / - boucle fermée

Court-circuit
Un générateur en court-circuit : ses bornes sont reliées par un fil de connexion. / Échauffement des fils de connexion, risque d'incendie. / Protection : / - fusible qui fond / - disjoncteur

Circuit en série
Des dipôles sont branchés en série s’ils sont branchés les uns à la suite des autres. / Dans un circuit en série on ne voit qu’une seule boucle. / Si on dévisse une lampe, l'autre s’éteint aussi. Dans un circuit série si un des dipôles tombe en panne les autres ne peuvent plus fonctionner. / Les lampes brillent faiblement. / Dans un circuit série, l'ordre des dipôles n'influence pas leur fonctionnement.

Circuit en dérivation
Des dipôles sont en dérivation si leurs bornes sont reliées deux à deux. / Dans un circuit en dérivation on voit plusieurs boucles. / Dans un circuit en dérivation si un des dipôles tombe en panne les autres continuent de fonctionner. / A la maison les appareils électriques (four, lampes télévision ...) sont branchés en dérivation. Un des appareils est éteint, les autres continuent de fonctionner.

Matériaux
Un isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.	Ex : eau (pure, pas celle du robinet), les plastiques, bois, verre, carton ...
Un conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique.	Ex : les métaux (fer, acier, or, argent, ...), eau salée, carbone (graphite)

Si la lampe brille, alors le matériau est conducteur sinon c'est un isolant. / Électrisation : la personne est traversée par un courant mais n'en meurt pas. / Électrocution : la personne est traversée par un courant et décède	Matériau à tester

Sens du courant électrique
Par convention, le courant électrique sort par la borne + du générateur et rentre par la borne - .
il y a du courant, la DEL brille	pas de courant, la DEL ne brille pas	la lampe brille

Tension
Le voltmètre se branche en dérivation aux bornes du dipôle dont on veut mesurer la tension.
Si la borne V est du coté + alors la valeur mesurée sera positive.
Loi d'additivité des tensions / La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles branchés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. / U = U1 + U2	V1 / V2 / V

Loi d'unicité des tensions / Les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation sont égales. / U = U1 = U2 / Dans une maison, tous les appareils sont branchés en dérivation. La tension est identique pour tous les appareils.	V1 / V2 / V

Intensité
L'ampèremètre se branche en série.
Si le courant rentre par la borne A alors la valeur mesurée sera positive.

Loi d'additivité des intensité / L'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. / I = I1 + I2	A1 / A2 / A

Loi d'unicité des intensité / Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous les dipôles. Cette intensité est aussi celle du courant qui sort et qui rentre dans le générateur. / I = I1 = I2	A / A / A

Résistance électrique
La grandeur physique s'appelle résistance électrique. / Le composant électrique s'appelle une résistance, un conducteur ohmique ou un résistor. / L'ohmmètre se branche sur la résistance hors circuit. / L'introduction d'une résistance dans un circuit en série diminue l'intensité du courant.

La diminution de l'intensité du courant dépend de la résistance insérée dans le circuit. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est faible.

La loi d'ohm
U = R x I / U : tension en volt (V) / I : intensité en ampère (A) / R : valeur de la résistance en ohm ( %OMEGA )

La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine donc la tension est proportionnelle à l'intensité. / Le coefficient de proportionnalité est égal à la valeur de la résistance R. U over I = R / Diagramme énergétique / Résistance / Energie / thermique / Energie / électrique	caractéristique / U en V / I en A

Prise électrique
- tension à ses bornes : 230V
- tension alternative (elle change de signe 50 fois par seconde) : AC ou ~
- fréquence 50Hz

Inscriptions sur les appareils électriques
- 230V : tension nominale (tension nécessaire pour qu'il fonctionne normalement)
- 1A : intensité nominale (intensité nécessaire pour qu'il fonctionne normalement)
- 2300W : puissance nominale (puissance nécessaire pour qu'il fonctionne normalement)
- 50Hz ; fréquence nominale
Quand un appareil fonctionne normalement, la tension et l'intensité sont proches des valeurs nominales.
Si une lampe brille faiblement, c'est qu'elle est en sous-tension.
Si une lampe brille fortement, c'est qu'elle est en surtension.

Centrales électriques
Centrales thermiques / Un combustible (gaz naturel, charbon, fioul) dégage de la chaleur en brûlant. La chaleur transforme l'eau liquide en vapeur d'eau. La vapeur fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur qui produit l'électricité.	Centrales nucléaires / L'uranium dégage de la chaleur lors d'une réaction nucléaire. La vapeur ainsi crée fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur.
Les éoliennes / Le vent fait tourner les pales, elles entraînent l'alternateur qui produit l'électricité.	Centrales hydroélectriques / Une chute d'eau fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur.

Autres sources d'énergie
le soleil (centrales solaires)	le bois (centrales biomasses)
du biogaz produit par fermentation des déchets (centrales biomasse)	la chaleur de la terre (géothermie)

L'alternateur est la partie commune à la majorité des centrales électriques. / Il convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. / Il y a toujours des pertes sous forme d'énergie thermique.	Alternateur / Energie / électrique / Energie / mécanique / Energie / thermique

Puissance
P = U x I / P en W / U en V / I en A	Puissance d'appareils électriques : / - lampe LED : 10W / - lampe à incandescence : 100W / - four : 2000W / - sèche-cheveux : 2000W

Énergie
E = P x t / E en J, P en W et t en s / E en kWh, P en kW et t en h / E en Wh, P en W et t en h	Rappels : / - 1an = 365,25 jours / - 1 jour = 24h / - 1h = 60min = 3600s / - 1min = 60s

Lampe / Energie / lumineuse / Energie / électrique / Energie / thermique	Pile / Energie / électrique / Energie / chimique / Energie / thermique	Moteur / Energie / mécanique / Energie / électrique / Energie / thermique